京郊不同种植密度对玉米新品种京农科728主要农艺性状及产量的影响

叶翠玉1 张春原2 张华生2

（1北京市种子管理站，北京100088；2北京市农林科学院玉米研究中心，北京100097）

摘要：以玉米新品种京农科728为试验材料，采用随机区组设计，设5个密度处理，研究不同密度对京农科728农艺性状以及产量的影响。结果表明：（1）随着密度的增大，生育期有逐渐推迟的趋势。株高、穗位高随着播期推迟和密度增加有增高趋势；品种的果穗穗长、穗粗、穗粒数、千粒重降低，秃尖增长，穗行数变化不大；（2）品种的抗性呈降低趋势，在85500株株/hm2密度处理中茎腐病和弯孢斑叶斑病发病率、倒伏（折）率明显增加；（3）在不同密度处理中，70500株/hm2产量最高，78000株/hm2产量次之；随着种植密度的增加，收获时籽粒含水量具有升高的趋势。

关键词：京农科728  密度  产量

北京京郊夏玉米的种植受土壤、气候等多因素的影响，研究和了解品种的最佳种植密度对本地区玉米生产非常重要。随着京单28和郑单958等在北京的推广，耐密型品种得到普及和发展[1]。京农科728是北京市农林科学院玉米研究中心选育，2012年通过国家审定（国审玉2012003），2014年通过北京市审定（京审玉2014007）。该品种早熟、耐密、脱水快、产量高、抗性好、后期站立性好、制种产量高，适合机械化精量播种和收获，是目前北京市种子管理站重点更新换代品种。为加速京农科728的推广应用，充分发挥其增产潜力，在通州、房山和顺义3个地区设置不同种植密度试验，研究对其农艺性状以及产量的影响，以确定该品种在京郊地区种植最佳密度，为耐密型新品种京农科728的高产栽培提供科学依据。

1 材料与方法

  - 试验材料

供试试验材料为市场销售的京农科728种子。

  - 试验方法

试验地点：北京市顺义区金色农华试验基地、房山区窦店镇丁各庄、通州奥瑞金试验基地进行，前茬为麦茬，粘壤土，地势平坦，地力均匀，土壤肥力为中等偏上。采用随机区组设计，设5个密度处理，分别是：55500株/hm2（A1）、63000株/hm2（A2）、70500株/hm2（A3）、78000株/hm2（A4）、85500株/hm2（A5）。3次重复，小区行长5m，行距0.6m，5行区等行距种植。6月22日播种，每穴2粒，基肥使用量为氮磷钾复合肥500kg/hm2。出苗后5叶定苗，大喇叭口期追施尿素300 kg/hm2，其他管理措施如大田。

在生育期间，调查物候期和田间抗性，计算出生育期。调查出苗率、株高、穗位、穗长、穗粗、穗行数、穗粒数、千粒重、秃尖长等田间农艺性状。调查玉米螟、大小斑病、茎腐病、弯孢斑叶斑病、空秆率、倒伏（折）率等田间抗性性状。成熟后收获中间4行，实收测产，并对收获的籽粒进行水分测定。

应用计算机Excel2003软件进行数据处理与分析。

- 结果与分析

  - 不同处理对品种田间农艺性状的影响

由表1可知，不同密度处理的出苗率均达到95%以上，田间苗齐苗壮。随着密度的增大，生育期有逐渐推迟的趋势，55500株/hm2（A1）生育期最短，85500株/hm2（A5）最长，二者相差2.6天，但是均能正常成熟。株高、穗位高随着播期推迟和密度增加有增高趋势。从果穗籽粒性状上看，随着密度的增大，品种的果穗穗长、穗粗、穗行数、穗粒数、千粒重降低，秃尖增长，但对穗行数影响不大。

| 表1 不同播密度处理对京农科728田间农艺性状的影响 |
| --- |
| 处理 | 出苗率（%） | 生育期（天） | 株高（cm） | 穗位（cm） | 穗长（cm） | 穗粗（cm） | 穗行数（行） | 穗粒数（粒） | 千粒重（g） | 秃尖长（cm） |
| A1 | 96.3 | 102.8 | 277.8 | 99.4 | 19.7 | 4.9 | 14.1 | 543.4 | 355.2 | 0.9 |
| A2 | 96.7 | 103.3 | 278.6 | 100.1 | 18.6 | 4.8 | 14.3 | 537.4 | 352.1 | 0.4 |
| A3 | 95.2 | 104.4 | 279.8 | 101.2 | 17.3 | 4.4 | 14.7 | 523.9 | 350.7 | 0.4 |
| A4 | 95.7 | 105.1 | 281.2 | 103.5 | 16.7 | 4.3 | 14.6 | 514.7 | 348.5 | 0.6 |
| A5 | 96.1 | 105.4 | 282.7 | 106.7 | 15.8 | 4.2 | 14.1 | 507.8 | 340.2 | 0.7 |

  - 不同处理对品种田间抗性的影响

随着种植密度的增大，品种的抗性呈降低趋势，其中密度78000株/hm2（A4）和85500株株/hm2（A5）对病虫害抗性、空秆率和倒伏（折）影响较大。在85500株株/hm2（A5）密度处理中茎腐病和弯孢斑叶斑病发病率明显增加，倒伏（折）率较A1~A4处理明显增加。

| 表2 密度处理对京农科728田间抗性影响 |
| --- |
| 处理 | 抗病（虫）性（级） | 空秆率（%） | 倒伏（折）率（%） |
|  | 玉米螟 | 大斑病 | 小斑病 | 茎腐病 | 弯孢斑叶斑病 |  |  |
| A1 | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| A2 | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| A3 | 1 | 3 | 1 | 6.8 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| A4 | 3 | 3 | 3 | 10.6 | 3 | 0.4 | 2.3 |
| A5 | 3 | 3 | 3 | 18.4 | 5 | 0.7 | 7.6 |

  - 不同密度处理对品种产量的影响

由表3可以看出，70500株/hm2（A3）产量最高，达到11586.0kg/hm2，78000株/hm2（A4）产量次之。由于京农科728是中穗型品种，因此密度过低如55500株/hm2（A1）对其产量影响较大，相反在85500株株/hm2（A5）超高密处理下产量下降较小，说明该品种耐密性较强。对影响机械化收获关键农艺性状籽粒含水量调查发现，随着种植密度的增加，籽粒含水量有升高的趋势，但是密度70500株/hm2（A3）和78000株/hm2（A4）与55500株/hm2（A1）增加不大，收获时籽粒的含水量低于23%，在密度85500株株/hm2（A5）处理中增加较大，籽粒含水量超过25%，说明在合理高密条件下该品种还适于机收的，但是密度过高增加机收难度。

| 处理 | 籽粒含水量（%） | 产量（kg/hm2） | 产量差异显著性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F0.05 | F0.01 |
| A1 | 21.3 | 9674.7 | d | C |
| A2 | 21.6 | 10100.3 | c | B |
| A3 | 21.9 | 11586.0 | ab | A |
| A4 | 22.9 | 11017.9 | a | A |
| A5 | 25.2 | 10801.9 | b | A |

表3 密度处理对京农科728产量影响

3.结论与讨论

本试验结果表明，不同种植密度对京农科728农艺性状和产量有所影响。随着密度的增大，生育期有逐渐推迟的趋势。株高、穗位高随着播期推迟和密度增加有增高趋势；品种的果穗穗长、穗粗、穗粒数、千粒重降低，秃尖增长，穗行数变化不大，这和前人研究结果较一致[2。5500株株/hm2（A5）密度处理中茎腐病和弯孢斑叶斑病发病率、倒伏（折）率明显增加；在不同密度处理中，70500株/hm2（A3）产量最高，78000株/hm2（A4）产量次之；随着种植密度的增加，收获时籽粒含水量具有升高的趋势。

京农科728是近年来北京市夏播审定品种中较为突出的一个新品种，在北京市2012~2013年两年区试试验和2013年生产试验中产量比对照平均增产在15%以上，实现品种选育上跨越，同时该品种具有50%的国外血缘和50%的国内血缘[3]，遗传基础丰富，适应性强，株型理想，高抗倒伏，是一个耐密植早熟品种。在本研究密度范围内，京农科728在70500株/hm2~78000株/hm2表现最佳，同时生育期适中，植株农艺性状理想，综合抗性较好。玉米产量在70500株/hm2最高，78000株/hm2产量次之，很好的发挥出京农科728早熟、耐密、抗倒和籽粒脱水速度快的优点。

参考文献:

- 宋慧欣，付铁梅，杨殿伶等.以增加密度为核心集成推广玉米高产创建技术体系.作物杂志，2010，（5）：114-117.

- 周成，王鹏文.耐密型玉米种植密度与产量及其相关性状的关系研究. 天津农学院学报，2011（4）：16-19.

- 王元东，张华生，段民孝等.玉米新品种京农科728全程机械化生产技术.中国种业，2014，（10）：68-69.

# Footnotes

基金项目：国家863项目“玉米DH 工程化育种技术与新品种选育研究（2012AA101203）”。